## Slide 1
KEIKONG
SH office Motor Training

## Slide 2
Agenda
1、电机组成和原理
2、电机种类
3、电机控制系统
4、电机控制使用相关器件
5、适合电机控制产品及方案

## Slide 3
电机组成和原理
1、电动机是由定子（固定部分）和转子（转动部分）两个基本部分组成。另外还包括外壳 、轴承 、（接线盒、 风叶、 风罩 ）。
2、电机分类：
（1） BDC（直流有刷电机）
（2）Stepper（步进电机）
（3）BLDC（直流无刷电机）
（4）PMSM（永磁同步电机）
（5）ACIM（交流电机）
（6）Switch Reluctance(开关磁阻电机)

## Slide 4
电机组成和原理
1、物理学原理：安培力：通电导线在磁场中受到力的作用
2、BDC工作原理：电机工作时，线圈和换向器旋转，磁钢和碳刷不转，线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的

## Slide 5
电机组成和原理
步进电机工作原理：通过改变不同线圈的电流方向，来使定子磁极对转子永磁体磁极相互吸引来完成电机旋转。

## Slide 6
电机组成和原理
交流感应电机工作原理：通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动，转子绕组切割磁感线产生感应电动势，从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用，产生电磁转矩，使转子旋转。

## Slide 7
电机组成和原理
BLDC工作原理：三相线圈通过位置信息按照固定的顺序导通（六步方波控制），达到正（逆）方向拉动转子永磁体运动 也可以控制PMSM

## Slide 8
电机组成和原理
FOC工作原理：定向磁场控制 也可以控制BLDC

## Slide 9
电机控制系统
BDC 电机高端控制电路：

## Slide 10
电机控制系统
BDC 电机正反向控制电路：

## Slide 11
电机控制系统
AICM电机制电路：

## Slide 12
电机控制系统
步进电机制电路：

## Slide 13
电机控制系统
BLDC直流无刷电机控制电路：

## Slide 14
电机控制系统
PMSM 永磁同步电机控制电路：

## Slide 15
电机控制使用相关器件
电机控制使用相关模块：大致分为6类。
（1）电源
（2）MCU(主控)
（3）预驱动
（4）功率器件
（5）放大器、比较器、ADC、
电流传感器
（6）通信模块
电源
预驱动
功率器件
放大器
MCU
通信

## Slide 16
电机控制使用相关器件
电源：
1、AC-DC
（1）隔离（通过变压器来降压）
（2）非隔离 （需要专业的控制芯片）
作用：提供母线电压 系统输入的电源。
2、DC-DC
降压、升压电路（BUCK 和Boost）
功耗低 但是电路复杂
作用：提供预驱动电源电压
3、LDO
线性降压 功耗高 但是稳定电路简单。
作用：为MCU和通信 放大器等器件供电

## Slide 17
电机控制使用相关器件
MCU：
作用：提供控制算法，系统保护用作
MCU8： 可以控制BDC、Stepper、BLDC、 AICM 。
MCU16：可以控制BDC、Stepper、BLDC、AICM、PMSM。
MUC32： 可以控制BDC、Stepper、BLDC、 AICM 、PMSM、伺服（M4）。

## Slide 18
电机控制使用相关器件
MOSFET Driver:
（1）专用MOSFET 驱动
（2）三极管、和IO直接驱动（常用驱动低压半桥 P+N结构）。

## Slide 19
电机控制使用相关器件
功率器件:
（1） MOSFET（低压直流）
（2） IBGT（适用高压）
（3）可控硅（交流输入）
（4） IPM（集成度高）

## Slide 20
电机控制使用相关器件
放大器、比较器、ADC、电流传感器：
作用：模拟采样 用于电机控制算法、硬件保护等。
放大器：增强微弱信号。
比较器：硬件保护
ADC、电流传感器：采样电流用于算法或者保护。

## Slide 21
电机控制使用相关器件
通信模块：
通信方式：
(1) RS485（多节点 、差分 、距离较长）
(2) CAN （多节点、差分、距离较长）
(3) LIN （单线通信）
(4) RS232（单点通信、距离断）
(5) I2C/SPI（主从、距离较短、同步通信）
RS485、 CAN和LIN 需要收发器\协议转换器。

## Slide 22
适合电机控制产品及方案
输入电源：
高压交流 ：~220V ->310V DC
1、450V 200uf Nichicon 电容(Nichicon)
2、AEM保险丝(AEM)

## Slide 23
适合电机控制产品及方案
输入电源：
电池包 ：54V、36V、18V..
1、63V 100uf 电容 (Nichicon)
2、AEM保险丝(AEM)

## Slide 24
适合电机控制产品及方案
驱动电源：
降压电路：310VAC->15VDC
1、TOP221 (PI)
2、LNK3202/3204-6(PI)

## Slide 25
适合电机控制产品及方案
驱动电源：
DC-DC ：36V ~12V
1、MCP16331（50V）MCP16301（30V） (MCHP)

## Slide 26
适合电机控制产品及方案
3.3V、5V电源：
LDO：MCU供电、外围模拟或者数字器件供电
1、MCP1703(MCHP)
2、MIC2920A (MCHP)

## Slide 27
适合电机控制产品及方案
LDO：MIC2920A (MCHP)

## Slide 28
适合电机控制产品及方案
主控：MCU
  BLDC 方波控制
  1、PIC16F15355（MCHP）
  2、ATTINY1617(MCHP)
  3、KF8S1100/1（CHIPON）
  4、PAC5233 (Active semi )

## Slide 29
适合电机控制产品及方案
BLDC 方波控制
PIC16F15355、ATATINY1617
  1、三路PWM
  2、三路比较器可以用于无感方波控制
  3、ADC
  4、串口、SPI、I2C通信接口
  5、开源算法
  6、应用笔记AN1175
  7、代码生成器MCC
  8、MAPLABX IED （free ）

## Slide 30
适合电机控制产品及方案
BLDC 方波控制
KF8S1100/1
  1、专用电机控制芯片，可控制有感、无感的BLDC。
  2、内部集成比较器矩阵
  3、国产低成本、有现成方案。有Designed in 方案

## Slide 31
适合电机控制产品及方案
BLDC 方波控制
PAC5233
1、 M0内核
2、带MOSFET预驱动
3、集成LDO

## Slide 32
适合电机控制产品及方案
BLDC 方波控制
PAC5233
1、 M0内核
2、带MOSFET预驱动
3、集成LDO